Монтаж К-EVC

1. Механика.

1. Открутить ручку насоса.

2.Основная  ось на которой сбоку черная коробочка(катушка электромагнита) имеет две резьбы-большая конусная и маленькая. Большая резьба вкручивается в вакуумный насос. Резьба конусная, по-этому затяжка идет туговато. Желательно садить на герметик. В некоторых насосах мало места для прокручивания оси, тогда нужно снять черную коробочку(катушку), поставив обратно на место после затяжки.

2.Прикручиваем сбоку вакууометр, резьба конусная, желательно с герметиком.

Электрика.

Провод вилки соленоидного клапана состоит из трех проводов:желто-зеленый, синий, коричневый.

Продеваем через него серую пластиковую муфту(в комплекте). Муфта должна быть направлена двумя маленькими гаечками к концам проводов и накидной гайкой-зажимом к вилке.

Откручиваем одну маленькую гайку.

Снимаем крышку блока электрической части с насоса.

Продеваем через специальное отверствие в блоке серую муфту с проводами, зажимаем маленькой гайкой.

Желто зеленый провод обжимаем концевичком- шайбой.

Смотрим подачу питания на главный выключатель. С вилки насоса питание идет на первую пару разьемов выключателя, со второй пары питания идет на мотор, эти провода снимаем, откусываем концевички, берем новые концевички( осталось два  в комплекте) и обжимаем попарно-снятый провод плюс провод с катушки, и второй снятый провод плюс провод с катушки. То есть, мы подключили катушку паралельно питанию на электромотор. Желто-зеленый с обжатым концевичком прикручиваем на массу. Закручиваем крышку, затягиваем серую гайку.